|  | Обозн. | Ед. изм. | F1-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | ручная |
| Грузоподъемность |  | кг | 2500 |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 440 |
| Размер передних колес |  | мм | 200x50 |
| Размер задних колес |  | мм | 80x70 |
| Число колес спереди/сзади |  |  | 2/4 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура |  | град. | -20 … +50 |
| Вес |  | кг | 70 |
| Стоимость (рубли) |  |  | 10000 рублей |

Гидравлическая тележка FORSAGE F1 25-115

Модификация FORSAGE F1 25-115 имеет ножной спуск, что обеспечивает более легкое управление роклой. Полиуретановые ролики, которыми оснащена гидравлическая тележка FORSAGE F1 25-115, обладают повышенной износостойкостью: они служат достаточно долго, при необходимости их легко заменить.